## Slide 1
COSMAX 생산3팀
파우더 벌크 제조량 예측 프로그램
SAP 실적 데이터 + 머신러닝 기반 최적 제조량 예측 시스템
버전 2.0 | 2026년 4월

## Slide 2
01
프로그램 개요
파우더 제품의 '벌크 최적 제조량'을 예측하는 도구
완제품 BOM 데이터와 SAP 실적 데이터를 기반으로, 각 벌크의 이론 필요량에 과거 로스율을 반영하여 실제로 제조해야 할 최적 수량을 산출합니다.
INPUT | 입력 데이터
• 완제품 BOM • SAP 표준 대비 실적 • 벌크 폐기 데이터
▶
PROCESS | 예측 계산
• 최근 5건 가중평균 로스율 • 신뢰도 점수 산출 • ML 예측 비교
▶
OUTPUT | 결과
• 벌크별 최적 제조량 • 신뢰도 + 상세 이력 • 엑셀/CSV 다운로드
핵심 가치
SAP 표준 대비 투입률 데이터를 활용해 '이론 필요량'에 로스율을 자동 반영 → 현장에서 실측 없이도 적정 제조량 도출
COSMAX 생산3팀 | 파우더 벌크 제조량 예측 프로그램
2 / 10

## Slide 3
02
주요 기능
• BOM 구조 분석 — 완제품 → 성형물 → 벌크 구조를 트리 형태로 시각화
• 벌크별 필요 제조량 계산 — 발주 수량 입력 시 벌크별 최적 제조량 자동 산출
• 로스율 기반 예측 — SAP 실적 데이터 최근 5건 가중평균으로 로스율 산출 (이상치 영향 감소)
• 신뢰도 점수 표시 — 표본수·편차·최신성 기반 0~100점 평가 및 등급 배지
• ML(머신러닝) 예측 비교 — 42,408건 학습 모델로 제조량 구간별 로스율 교차 검증
• 폐기 데이터 보정 — 폐기된 벌크량을 차감하여 실제 사용량 기준으로 계산
• 데이터 자동 저장 — IndexedDB에 SAP·폐기 데이터 저장, 페이지 재접속 시 자동 복원
• 결과 내보내기 — 엑셀(XLSX) / CSV 파일 다운로드 지원 (신뢰도 컬럼 포함 14열)
COSMAX 생산3팀 | 파우더 벌크 제조량 예측 프로그램
3 / 10

## Slide 4
03
필요 데이터 3종
데이터 | 버튼 색상 | 필수 여부 | 설명
완제품 BOM 데이터 | 보라색 | 필수 | SAP에서 추출한 BOM (TXT / CSV)
표준 대비 실적 데이터 | 파란색 | 필수 | SAP 표준소요량 대비 실제 투입량 이력 (CSV / XLSX)
벌크 폐기 데이터 | 초록색 | 선택 | 폐기 처리된 벌크 수량 (CSV / XLSX, 화성/평택 시트)
참고
• 폐기 데이터가 없어도 예측은 가능 — 다만 함께 업로드하면 실제 사용량을 보정하여 더 정확한 로스율 산출 • 업로드 순서는 자유 / '벌크 필요량 계산' 버튼 누르기 전에 표준 대비 실적 데이터만 있으면 됨
2026년 4월 기준 데이터 규모
• 표준 대비 실적 — 46,354건 (2023.01 ~ 2026.04, 3년 3개월)
• 벌크 폐기 — 366건 (화성 134 / 평택 232, 최근 1개월)
COSMAX 생산3팀 | 파우더 벌크 제조량 예측 프로그램
4 / 10

## Slide 5
04
예측 계산 방식
Step 1. 이론 필요량 산출
이론 필요량(g) = 성형물 필요 수량(ea) × 벌크 투입량(g)
Step 2. 로스율 산출 (최근 5건 가중평균)
로스율(%) = (실제 투입량 − 표준소요량) ÷ 표준소요량 × 100
• 과거 이력 최신순 정렬 → 유효한 최근 5건을 '가중평균' (최신일수록 큰 가중치: 5,4,3,2,1)
• 표준소요량 3,000g 이하는 제외 (소량 제조 시 로스율 왜곡 방지)
• 폐기 데이터가 있으면 실제 투입량에서 폐기량 차감 후 로스율 계산
Step 3. 최적 제조량 산출
최적 제조량(g) = 이론 필요량 × (1 + 로스율 ÷ 100)
예시: 57,000g × (1 + 10.59/100) = 63,036g
COSMAX 생산3팀 | 파우더 벌크 제조량 예측 프로그램
5 / 10

## Slide 6
05
신뢰도 점수 시스템 (0~100점)
각 예측에 대해 얼마나 믿을 수 있는지를 직관적으로 확인 — 표본수·편차·최신성 3요소로 평가
항목 (만점) | 기준 | 점수
표본 수 (40점) | 5건 이상 | 40점
 | 3~4건 | 25점
 | 1~2건 | 10점
편차 (40점) | 표준편차 3% 미만 | 40점
 | 표준편차 7% 미만 | 25점
 | 표준편차 15% 미만 | 10점
최신성 (20점) | 최신 이력 30일 이내 | 20점
 | 최신 이력 90일 이내 | 10점
 | 최신 이력 180일 이내 | 5점
등급 및 취급 기준
등급 | 점수 | 취급
높음 | 80+ | 그대로 활용 가능
보통 | 50~79 | 활용 가능하나 주의
낮음 | 30~49 | 참고용 · 실측 권장
매우 낮음 | ~29 | 실측 필수
시각적 강조
• 낮음 → 옅은 주황 배경 • 매우 낮음 → 옅은 빨강 배경 (실측 필수) • 툴팁에 표본수·편차·최신성 상세 표시
COSMAX 생산3팀 | 파우더 벌크 제조량 예측 프로그램
6 / 10

## Slide 7
06
ML(머신러닝) 예측 방식
SAP 실적 데이터를 Gradient Boosting 알고리즘으로 학습 — 벌크코드별 + 제조량 구간별 예측
42,408건
학습 데이터
6,131종
예측 벌크 수
11.91%
테스트 MAE
학습에 사용되는 7개 변수
변수 | 설명
실적수량 | 실제 생산된 성형물 수량 (제조 규모)
관리유형 | 제품의 관리 유형 분류
작업장 | 공장·설비가 결합된 작업장 정보 (예: 화성 자동 파우더 성형기2)
벌크 평균 로스율 | 해당 벌크의 과거 평균 로스율
벌크 로스율 표준편차 | 로스율 변동성
벌크 로스율 중간값 | 이상치에 덜 민감한 대표값
평균 단위당 표준소요량 | 성형물 1개당 벌크 투입량 평균
COSMAX 생산3팀 | 파우더 벌크 제조량 예측 프로그램
7 / 10

## Slide 8
07
SAP 방식 vs ML 방식 비교
구분 | SAP 방식 (기본) | ML 방식 (참고)
로스율 기준 | 최근 5건의 가중평균 로스율 | 전체 이력 + 다양한 조건 학습 결과
제조량 반영 | 반영하지 않음 | 제조량 구간별 다른 로스율 적용
이력 1건일 때 | 그 1건의 로스율 (신뢰도 낮음) | 작업장·관리유형·제조량 등 조건 종합
이력 없을 때 | - 표시 (예측 불가) | - 표시 (학습 데이터 없음)
장점 | 최근 현장 상황 즉시 반영 이상치 1건 영향 감소 | 제조량·작업장·관리유형 조건 반영
활용 | 기본 예측값 | 교차 검증용 참고값
결론
SAP 방식을 기본값으로 사용하고, ML 예측은 교차 검증용 참고값으로 활용. 두 예측의 차이가 크면(5%p↑ 노랑 / 10%p↑ 빨강) 실측 검토 필요.
COSMAX 생산3팀 | 파우더 벌크 제조량 예측 프로그램
8 / 10

## Slide 9
08
결과 화면 기능
결과 테이블 항목
• 성형물/벌크 코드·명
• 투입량 (소수점 셋째자리)
• 필요 수량 · 이론 필요량
• 평균 로스율 (5건 가중평균)
• 최적 제조량
• 신뢰도 배지 + 점수 + 툴팁
정렬 & 시각 강조
• 정렬: 신뢰도 / 제조량 / 로스율 순
• 저신뢰도 행: 주황 / 빨강 배경
• ML vs SAP 차이: 5%p 노랑, 10%p 빨강
• 5건 가중평균 툴팁 (계산 과정 표시)
• 이력 모달 75% 확대 (5건 테두리)
• 행 더블클릭 → 과거 이력 조회
엑셀 다운로드 — 14개 컬럼
기본 9개 컬럼
성형물코드 · 성형물명 · 벌크코드 · 벌크명 · 투입량(g) · 필요수량(ea) · 이론 필요량(g) · 평균 로스율 · 최적 제조량(g)
신뢰도 관련 5개 컬럼 (신규)
신뢰도 등급 · 신뢰도 점수 · 유효 표본수 · 편차(%) · 최신 이력(일전)
COSMAX 생산3팀 | 파우더 벌크 제조량 예측 프로그램
9 / 10

## Slide 10
09
시스템 특징 & 요약
데이터 자동 저장
IndexedDB에 SAP·환입/폐기 데이터를 자동 저장 페이지 재접속 시 자동 복원되어 매번 재업로드 불필요
운영 유연성
BOM만 초기화 버튼 / 전체 초기화 버튼 분리 기존 이력 유지한 채 새로운 발주 건만 계산 가능
지속적 학습 반영
매주 최신 SAP 실적 데이터 반영 retrain.py 실행 시 ML 모델 자동 재학습 + 지표 갱신
향후 발전 방향
• 데이터 축적 — 매주 SAP 실적 업데이트로 신뢰도 '매우 낮음' 품목 감소 → 예측 정확도 상승
• ML 정확도 개선 — 현재 테스트 MAE 11.91% → 추가 피처 엔지니어링으로 한 자리 수 목표
• 자동화 확장 — SAP_BOM조회.vbs 통한 발주량 자동 연동, 결과 리포트 자동 생성
요약
SAP 실적 + ML + 신뢰도 평가를 결합하여, 현장에서 실측 없이 최적 제조량을 빠르게 도출. 데이터가 쌓일수록 예측 신뢰도가 자동으로 상승하는 구조.
COSMAX 생산3팀 | 파우더 벌크 제조량 예측 프로그램
10 / 10